Акционерное общество «Ивановский Центр Энергосбережения» Схема теплоснабжения Лежневского городского поселения Иваново

#### Акционерное общество

«Ивановский Центр Энергосбережения»

|  | РАЗРАБОТАНО Руководитель экспертной организации Ген. директор АО «ИвЦЭС» ____________________М.А. Реброва |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения

Лежневского городского поселения

###### Иваново

# Оглавление

Оглавление	2

1	Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	7

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	7

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	8

1.3	Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	9

1.4	Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	10

1.5	Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	10

2	Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.	11

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	20

2.3	Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	21

2.4	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии.	23

2.5	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	24

2.6	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	24

2.7	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	25

2.8	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.	25

2.9	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.	26

2.10	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	26

2.11	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	27

3	Раздел Перспективные балансы теплоносителя	28

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	28

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	29

4	Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	30

4.1	Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.	30

4.2	Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	30

4.3	Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	30

4.4	Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.	31

4.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	40

4.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	41

4.7	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.	41

4.8	Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	41

4.9	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.	41

5	Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	42

5.1	Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	42

5.2	Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	46

5.3	Предложение по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	47

5.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	48

5.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	48

6	Раздел Перспективные топливные балансы	49

7	Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	50

7.1	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	54

7.2	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	54

7.3	Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	55

8	Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	56

9	Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	58

10	Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям	58

# Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Прирост площади строительных фондов в п. Лежнево не планируется.

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2015 г.

Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения п. Лежнево представлен на 2016-2030 года. Перспективное потребление тепловой энергии приведено в таблице ниже.

Таблица 1.1

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | 2015 (базовый год) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| Котельная МСОШ № 10 | 588,12 | 588,12 | 588,12 | 588,12 | 588,12 | 588,12 | 588,12 | 588,12 |
| Котельная МСОШ № 11 | 465,062 | 465,062 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 3910,585 | 3910,585 | 9236,8 | 9236,8 | 11309,41 | 13693,74 | 13693,74 | 13693,74 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 6908,7 | 6908,7 | 2072,61 | 2072,61 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |

## Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Информация по объемам теплоносителя источников тепловой энергии п. Лежнево представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2

| Наименование источника теплоснабжения | Объем теплоносителя, м3 |
| --- | --- |
|  | 2015 (базовый год) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 3254 | 3254 | 3254 | 3254 | 3254 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| Котельная МСОШ № 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МСОШ № 11 | 306 | 306 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 3933 | 3933 | 8874,6 | 8874,6 | 10837,06 | 14868,5 | 14868,5 | 14868,5 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 6541,55 | 6541,55 | 1962,46 | 1962,46 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |

## Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

К окончанию планируемого периода потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается ввиду отсутствия рассматриваемых потребителей, расположенных в производственных зонах.

## Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

К окончанию планируемого периода потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается ввиду отсутствия рассматриваемых потребителей, расположенных в производственных зонах.

# Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Более детальная прорисовка зон действия от котельных п. Лежнево представлена в  электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Существующее положение

Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ

Схема 2.1

Котельная МСОШ № 10

Схема 2.2

Котельная МСОШ № 11

Схема 2.3

Котельная ул. Ивановская, 30

Схема 2.4

Котельная ул. Фабричная, д.20/1

Схема 2.5

Перспективное положение к окончанию планируемого периода

Котельная ул. Ивановская, 30 (вариант 1)

Схема 2.6

Котельная ул. Ивановская, 30 (вариант 2)

Схема 2.7

Котельная МСОШ № 10

Схема 2.8

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

В п. Лежнево перевод потребителей в жилых многоквартирных домах подключенных к централизованному теплоснабжению на индивидуальное теплоснабжение не предусматривается.

Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:

- нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;

- наносится  существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);

- нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания.

## Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

В таблицах ниже  представлен баланс тепловой мощности котельных п. Лежнево, к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.1

| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,79415 | 0,79415 | 0,79415 | 0,79415 | 0,79415 |  |

Таблица 2.2

| Котельная МСОШ № 10 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,26754 | 0,26754 | 0,26754 | 0,26754 | 0,26754 | 0,26754 | 0,26754 | 0,26754 |

Таблица 2.3

| Котельная МСОШ № 11 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0,402 | 0,402 |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,21649 | 0,21649 |  |

Таблица 2.4

| Котельная ул. Ивановская, 30 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 11,108 | 11,108 | 11,108 | 11,026 | 11,004 | 10,969 | 10,969 | 10,969 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,41029 | 1,41029 | 3,17797 | 3,17797 | 3,84276 | 4,63691 | 4,63691 | 4,63691 |

Таблица 2.5

| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 6,165 |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,21598 | 2,21598 | 0,66479 | 0,66479 |  |

## Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.6

| Марка котла | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ |
| Братск 1Г | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| Братск 1Г | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |  |
| Котельная МСОШ № 10 |
| КЧМ-5 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| КЧМ-5к | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| КЧМ-5 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная МСОШ № 11 |
| Универсал 5 | 0,2 | 0,2 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| Универсал 6 | 0,2 | 0,2 |  |
| Котельная ул. Ивановская, 30 |
| ДКВР 10/13 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| ДКВР 10/13 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 |
| ТВГ-8м | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| ТВГ-8м | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |
| ДКВР-6,5-13 | - | - | - | - |  |
| ДКВР-6,5-13 | - | - | - | - |  |

## Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Ограничения на использование установленной тепловой мощности основного оборудования отсутствуют на источниках теплоснабжения п. Лежнево.

## Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

В таблице ниже представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода.

Таблица 2.7

| Наименование источника теплоснабжения | Собственные и хозяйственные нужды в 2015 году, Гкал/год | Собственные и хозяйственные нужды к концу 2030 года, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 0,021 | - |
| Котельная МСОШ № 10 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная МСОШ № 11 | 0,008 | - |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 0,102 | 0,241 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 0,035 | - |

## Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

В таблице ниже представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 2.8

| Наименование источника теплоснабжения | Существующая нетто мощность источника, Гкал/час | Перспективная нетто мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 0,84 | - |
| Котельная МСОШ № 10 | 0,1822 | 0,1822 |
| Котельная МСОШ № 11 | 0,402 | - |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 11,108 | 10,969 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 6,165 | - |

## Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

В таблице ниже представлены существующие и перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети по источникам теплоснабжения п. Лежнево Ивановской области.

Таблица 2.9

| Наименование источника теплоснабжения | Существующая потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час | Перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 0,153 | - |
| Котельная МСОШ № 10 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная МСОШ № 11 | 0,012 | - |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 0,153 | 0,705 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 0,296 | - |

## Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

## Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2030 год) представлен в таблице ниже.

Таблица 2.10

| Наименование источника теплоснабжения | Существующая резервная тепловая мощность, Гкал/час | Перспективная резервная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | -0,10715 | - |
| Котельная МСОШ № 10 | -0,08834 | -0,08834 |
| Котельная МСОШ № 11 | 0,17351 | - |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 9,54471 | 5,4106 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 3,65302 | - |

## Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены  в таблице ниже.

Таблица 2.11

| Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 0,79415 | - |
| Котельная МСОШ № 10 | 0,26754 | 0,26754 |
| Котельная МСОШ № 11 | 0,21649 | - |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 1,41029 | 4,63691 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 2,21598 | - |

# Раздел Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Информация по объемам теплоносителя источников тепловой энергии п. Лежнево представлена в пункте 1.3 данного документа.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается равным 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.

Необходимые данные по балансам производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения, не предоставлены, либо отсутствуют.

# Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, не планируется.

## Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Информация по реконструкции источников тепловой энергии представлена в пункте 4.3 данного документа.

## Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Для преобразования локальных систем теплоснабжения г. п. Лежнево в одну объединенную систему с целью оптимизации технологического процесса и снижения эксплуатационных затрат на производство тепловой энергии в 2016 году было проведено техническое перевооружение котельной по ул. Ивановская, 30. Были проведены следующие мероприятия:

•	перевод двух котлов ДКВР-10-13 и вспомогательного оборудования котельной в водогрейный режим с температурой нагрева воды не свыше 115 °С;

•	оснащение котельной баками-аккумуляторами горячей воды объемом V = 2 х 50 м3.

К окончанию планируемого периода также на котельной по ул. Ивановская, 30 планируются следующие мероприятия:

- установка котла Riello RTQ 715 (Qmax = 715,4 кВт) для обеспечения нужд на горячее водоснабжение. Ориентировочная сумма затрат составит 2 млн. руб;

- установка водоводяного подогревателя для нужд ГВС. Ориентировочная сумма затрат составит 0,17 млн. руб;

замена насосного оборудования на более производительное для нужд отопления и ГВС. Ориентировочная сумма затрат составит 0,32 млн. руб.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

К окончанию планируемого периода планируется вывод из эксплуатации следующих источников теплоснабжения: Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ, Котельная МСОШ № 11, Котельная ул. Фабричная, д.20/1.  Для перевода потребителей данных котельных на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30 рассмотрены 2 варианта прокладки трубопроводов.

1 вариант перевода потребителей на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30 планируется осуществить в 4 этапа:

1 этап. 2017 - 2018 год. Перевод жилых многоквартирных домов по улицам Луговая, Маяковского и 1-ая Речная.

Схема 4.1

2 этап. 2017 - 2018 год. Перевод на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30 МСОШ № 11.

Схема 4.2

3 этап. 2019 год. Перевод оставшихся потребителей Котельной Фабричная, 20/1 на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30.

Схема 4.3

4 этап. 2020 год. Перевод потребителей Котельной ОБУЗ Лежневская ЦРБ на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30.

Схема 4.4

2 вариант перевода потребителей на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30 планируется осуществить в 4 этапа:

1 этап. 2017-2018 год. Перевод жилых многоквартирных домов по улицам Луговая, Маяковского и 1-ая Речная.

Схема 4.5

2 этап. 2017-2018 год. Перевод на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30 МСОШ № 11.

Схема 4.6

3 этап. 2018 - 2019 год. Перевод оставшихся потребителей Котельной Фабричная, 20/1 на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30 и строительство тепловой сети для закольцовки.

Схема 4.7

4 этап. 2020 год. Перевод потребителей Котельной ОБУЗ Лежневская ЦРБ на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30.

Схема 4.8

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не планируется.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Информация по перспективной присоединенной нагрузке представлена в пункте 2.11 данного документа.

## Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность по каждому источнику теплоснабжения с указанием сроков ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена в пункте 2.4 данного документа.

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Утвержденный температурный график от котельных  Лежневского городского поселения -   95/70 0С.

# Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Для преобразования локальных систем теплоснабжения г. п. Лежнево в одну объединенную систему необходимо строительство магистральной тепловой сети от котельной ул. Ивановская, 30, а также реконструкция существующих трубопроводов.

При подключении удаленных потребителей, возможно строительство теплового пункта (насосной станции второго подъема).

В таблице ниже представлены затраты на строительство новых участков тепловой сети в двухтрубном исчислении (без НДС) при 1 варианте перевода потребителей на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30.

Таблица 5.1

| Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Вид прокладки | Длина, м | Стоимость прокладки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 89 | Подземная бесканальная | 200 | 1194084 |
| 108 | 108 | Подземная бесканальная | 50 | 330218 |
| 133 | 133 | Подземная бесканальная | 180 | 1349892 |
| 159 | 159 | Подземная бесканальная | 590 | 4979175,2 |
| 219 | 219 | Подземная бесканальная | 480 | 5236800 |
| 273 | 273 | Подземная бесканальная | 1000 | 13493960 |
| 89 | 89 | Надземная | 430 | 2346965,8 |
| 219 | 219 | Надземная | 590 | 6297400,4 |
| 273 | 273 | Надземная | 440 | 5766235,2 |
| Итого: | 3960 | 40994730,6 |

Общая сумма затрат на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию старых составит 40,99 млн. руб.

В таблице ниже представлены затраты на строительство новых участков сетей ГВС в двухтрубном исчислении.

Таблица 5.2

| Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Вид прокладки | Длина, м | Стоимость прокладки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 89 | Подземная бесканальная | 1780 | 5313673,38 |
| 108 | 108 | Подземная бесканальная | 1000 | 3302180 |
| 133 | 133 | Подземная бесканальная | 1000 | 3749700 |
| 89 | 89 | Надземная | 170 | 463935,1 |
| 108 | 108 | Надземная | 890 | 2730653,5 |
| 133 | 133 | Надземная | 440 | 1565542 |
| Итого: | 5280 | 17125683,98 |

Общая сумма затрат на строительство новых участков сетей ГВС и реконструкцию старых составит 17,125 млн. руб. Общая сумма затрат на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС составит 58,115 млн. руб.

В таблице ниже представлены затраты на строительство новых участков тепловой сети в двухтрубном исчислении (без НДС) при 2 варианте перевода потребителей на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30.

Таблица 5.3

| Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Вид прокладки | Длина, м | Стоимость прокладки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 89 | Подземная бесканальная | 200 | 1194084 |
| 108 | 108 | Подземная бесканальная | 50 | 330218 |
| 133 | 133 | Подземная бесканальная | 180 | 1349892 |
| 159 | 159 | Подземная бесканальная | 590 | 4979175,2 |
| 219 | 219 | Подземная бесканальная | 480 | 5236800 |
| 273 | 273 | Подземная бесканальная | 1155,4 | 15590921,3 |
| 89 | 89 | Надземная | 430 | 2346965,8 |
| 219 | 219 | Надземная | 790 | 8432112,4 |
| 273 | 273 | Надземная | 840 | 11008267,2 |
| Итого: | 4715,4 | 50468435,9 |

Общая сумма затрат на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию старых составит 50,46 млн. руб.

В таблице ниже представлены затраты на строительство новых участков сетей ГВС в двухтрубном исчислении при 2 варианте перевода потребителей на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30.

Таблица 5.4

| Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Вид прокладки | Длина, м | Стоимость прокладки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 89 | Подземная бесканальная | 1780 | 5313673,38 |
| 108 | 108 | Подземная бесканальная | 1000 | 3302180 |
| 133 | 133 | Подземная бесканальная | 1350 | 5062095 |
| 89 | 89 | Надземная | 170 | 463935,1 |
| 108 | 108 | Надземная | 1240 | 3804506 |
| 133 | 133 | Надземная | 690 | 2455054,5 |
| Итого: | 6230 | 20401443,98 |

Общая сумма затрат на строительство новых участков сетей ГВС и реконструкцию старых составит 20,401 млн. руб. Общая сумма затрат на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС составит 70,861 млн. руб.

Необходимые инвестиции на перекладку участков тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации представлены в таблице ниже.

Таблица 5.5

| Система теплоснабжения | Диаметр условный, мм | Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Протяженность, м | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | под-ий | обр-ый | под-ий | обр-ый | под-ий | обр-ый | под-ий | обр-ый |  |  |  |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 100 | 100 | 108 | 108 | 100 | 100 | 580 | 580 | Надземная | с 1959 г, по 1989 г, | 5338581 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 80 | 80 | 89 | 89 | 82 | 82 | 265 | 265 | Надземная | с 2004 г, | 2169579 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 10 | 10 | Надземная | с 1959 г, по 1989 г, | 45594 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 25 | 25 | 32 | 32 | 27 | 27 | 50 | 50 | Надземная | с 1959 г, по 1989 г, | 182376 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 200 | 200 | 219 | 219 | 207 | 207 | 50 | 50 | Канальная | с 1959 г, по 1989 г, | 818250 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 150 | 150 | 159 | 159 | 150 | 150 | 105 | 105 | Канальная | с 1959 г, по 1989 г, | 1329187 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 50 | 50 | 57 | 57 | 50 | 50 | 270 | 270 | Канальная | с 1959 г, по 1989 г, | 1772993 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 100 | 100 | 108 | 108 | 100 | 100 | 95 | 95 | Канальная | с 1959 г, по 1989 г, | 941121,3 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 80 | 80 | 89 | 89 | 82 | 82 | 260 | 260 | Канальная | с 1959 г, по 1989 г, | 2328464 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 10 | 10 | Канальная | с 1959 г, по 1989 г, | 54307,8 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 150 | 150 | 159 | 159 | 150 | 150 | 144 | 144 | Канальная | с 1990 г, по 1997 г, | 1822884 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 150 | 150 | 159 | 159 | 150 | 150 | 93 | 93 | Канальная | с 2004 г, | 1177280 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 100 | 100 | 108 | 108 | 100 | 100 | 20 | 20 | Канальная | с 1990 г, по 1997 г, | 198130,8 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 100 | 100 | 108 | 108 | 100 | 100 | 50 | 50 | Канальная | с 2004 г, | 495327 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 80 | 80 | 89 | 89 | 82 | 82 | 8 | 8 | Канальная | с 1990 г, по 1997 г, | 71645,04 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 80 | 80 | 89 | 89 | 82 | 82 | 20 | 20 | Канальная | с 2004 г, | 179112,6 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 70 | 70 | 76 | 76 | 69 | 69 | 143 | 143 | Канальная | с 1990 г, по 1997 г, | 1062118 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 70 | 70 | 76 | 76 | 69 | 69 | 35 | 35 | Надземная | с 2004 г, | 231559,7 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 100 | 100 | 108 | 108 | 100 | 100 | 26 | 26 | Надземная | с 2004 г, | 239315,7 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 100 | 100 | 108 | 108 | 100 | 100 | 264 | 264 | Надземная | с 2004 г, | 2429975 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 80 | 80 | 89 | 89 | 82 | 82 | 248 | 248 | Надземная | с 2004 г, | 2030398 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 150 | 150 | 159 | 159 | 150 | 150 | 342 | 342 | Надземная | с 1998 г, по 2003 г, | 4123525 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | 200 | 200 | 219 | 219 | 207 | 207 | 200 | 200 | Надземная | с 1998 г, по 2003 г, | 3202068 |
| Котельная МСОШ № 10 | 50 | 50 | 57 | 57 | 50 | 50 | 33 | 33 | Канальная | с 2004 г, | 216699,1 |
| Котельная МСОШ № 11 | 100 | 100 | 108 | 108 | 100 | 100 | 160 | 160 | Надземная | с 2004 г, | 1472712 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 250 | 250 | 273 | 273 | 259 | 259 | 135 | 135 | Надземная | с 1990 г, по 1997 г, | 2653779 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 200 | 200 | 219 | 219 | 207 | 207 | 80 | 80 | Надземная | с 1990 г, по 1997 г, | 1280827 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 200 | 200 | 219 | 219 | 207 | 207 | 40 | 40 | Надземная | с 1990 г, по 1997 г, | 640413,6 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 150 | 150 | 159 | 159 | 150 | 150 | 659 | 659 | Надземная | с 1990 г, по 1997 г, | 7945622 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 100 | 100 | 108 | 108 | 100 | 100 | 25 | 25 | Надземная | с 1990 г, по 1997 г, | 230111,3 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 100 | 100 | 108 | 108 | 100 | 100 | 15 | 15 | Надземная | с 2004 г, | 138066,8 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 80 | 80 | 89 | 89 | 82 | 82 | 582 | 582 | Надземная | с 1990 г, по 1997 г, | 4764886 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 70 | 70 | 76 | 76 | 69 | 69 | 90 | 90 | Надземная | с 1990 г, по 1997 г, | 595439,1 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 65 | 65 | 75,5 | 75,5 | 67,5 | 67,5 | 140 | 140 | Надземная | с 1990 г, по 1997 г, | 926238,6 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 50 | Надземная | с 1990 г, по 1997 г, | 227970 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 32 | 32 | 38 | 38 | 33 | 33 | 220 | 220 | Надземная | с 1990 г, по 1997 г, | 802454,4 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 150 | 150 | 159 | 159 | 150 | 150 | 40 | 40 | Канальная | с 1990 г, по 1997 г, | 506356,8 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 150 | 150 | 159 | 159 | 150 | 150 | 55 | 55 | Канальная | с 2004 г, | 696240,6 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 150 | 150 | 159 | 159 | 150 | 150 | 30 | 30 | Канальная | с 2004 г, | 379767,6 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | 50 | 50 | 57 | 57 | 50 | 50 | 140 | 140 | Канальная | с 1990 г, по 1997 г, | 919329,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56640705 |

По Лежневскому городскому поселению общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 56,64 млн. руб. Выполнение данного мероприятия предусматривается в период до 2030 г. равными долями в течении указанного срока.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и  реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопастности теплоснабжения, отсутствуют.

# Раздел Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на котельных п. Лежнево используется природный газ, на котельной МСОШ №11 используется каменный уголь. Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом развития системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 6.1. Изменение топливных балансов связано преобразования локальных систем теплоснабжения г. п. Лежнево в одну объединенную систему.

Таблица 6.1

| Наименование источника теплоснабжения | Ед.изм. | Потребление топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 (базовый год) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| Котельная ОБУЗ Лежневская ЦРБ | т.н.м3 | 313,917 | 313,917 | 313,917 | 313,917 | 313,917 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| Котельная МСОШ № 10 | т.н.м3 | 68,673 | 68,673 | 68,673 | 68,673 | 68,673 | 68,673 | 68,673 | 68,673 |
| Котельная МСОШ № 11 | т | 215 | 215 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |
| Котельная ул. Ивановская, 30 | т.н.м3 | 910,276 | 910,276 | 2033,13 | 2033,13 | 2420,3 | 2794,94 | 2794,94 | 2794,94 |
| Котельная ул. Фабричная, д.20/1 | т.н.м3 | 1318,373 | 1318,373 | 395,512 | 395,512 | Перевод потребителей на котельную ул. Ивановская, 30 |

# Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

При реализации программ нового строительства и реконструкции системы теплоснабжения  источников тепловой энергии Лежневского городского поселения перспективные тарифы  представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1

| Наименование статей затрат | ед. изм. | 2017 - 2018 год (1 и 2 этап) | 2019 год (3 этап) | 2020 год (4 этап) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд оплаты труда | руб. | 1 334 783,00 | 1 334 783,00 | 1 334 783,00 |
| Отчисления | руб. | 403 105,00 | 403 105,00 | 403 105,00 |
| Амортизация | руб. |  |  |  |
| Материалы | руб. | 202 595,00 | 202 595,00 | 202 595,00 |
| Обучение персонала | руб. |  |  |  |
| Топливо и ГСМ | руб. |  |  |  |
| Газ | руб. | 10620050,53 | 13543946,91 | 17702385,94 |
| Уголь марки Д | руб. |  |  |  |
| Налоги и сборы | руб. |  |  |  |
| Охрана труда и ТБ | руб. |  |  |  |
| Плата за выбросы | руб. | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 |
| Услуги банка | руб. |  |  |  |
| Страхование собств. Аренд. Имущества | руб. | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Услуги связи | руб. | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| Прочие расходы | руб. | 51 620,00 | 51 620,00 | 51 620,00 |
| Обучение персонала | руб. |  |  |  |
| Почтовые расходы | руб. |  |  |  |
| Аренда | руб. | 211 200,00 | 211 200,00 | 211 200,00 |
| Электроэнергия | руб. | 6596364,704 | 8412465,937 | 10995370,82 |
| Услуги сторонних организаций | руб. | 485 449,00 | 485 449,00 | 485 449,00 |
| Ремонт котельных и теплотрасс | руб. | 1 283 414,00 | 1 283 414,00 | 1 283 414,00 |
| Нормативные потери |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | руб. | 275966,2535 | 351944,8684 | 453376,7777 |
| Водоотведение | руб. | 104 726,00 | 104 726,00 | 104 726,00 |
| Покупка ГВС | руб. |  |  |  |
| Покупка тепловой энергии (юр.лица) | руб. |  |  |  |
| Итого себестоимость | руб. | 21 596 057,49 | 26 412 033,72 | 33 254 809,54 |
| в тч проценты по займам |  |  |  |  |
| Цеховые расходы теплоотдела | руб. | 288 864,00 | 288 864,00 | 288 864,00 |
| Распределение общехозяйственных расходов | руб. | 63 950,00 | 63 950,00 | 63 950,00 |
| Всего расходов | руб. | 21 948 871,49 | 26 764 847,72 | 33 607 623,54 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2548,84 | 2469,77 | 2574,06 |

Для оценки срока окупаемости затрат проекта использован интегральный метод определения оценки эффективности инвестиций. Оценка эффективности проектов по чистой  текущей стоимости NPV (Net Present Value Method) основана на сопоставлении величины первоначальных инвестиций с общей суммой дисконтированных денежных поступлений.

Ставка дисконта в общем случае находится по выражению:

, где

- расчетный прирост численного значения норматива дисконтирования, учитывающий возможное недополучение ожидаемого эффекта в полном размере,

а – ожидаемый годовой темп инфляции.

Дисконтированный срок окупаемости затрат определяется формулой:

, где

К – первоначальные капитальные вложения,

Эt – поступление денежных средств в текущем году.

1 и 2 этап. Перевод жилых многоквартирных домов по улицам Луговая, Маяковского, 1-ая Речная и МСОШ № 11

Выполнив анализ схемы теплоснабжения данного района, специалистами экспертной организации был рассмотрен вариант ее оптимизации. Предлагается переключение теплоснабжения жилых многоквартирных домов по улицам Луговая, Маяковского и 1-ая Речная и  МСОШ № 11 на тепловые сети котельной Ивановская,30.

Реализация инвестиционного проекта позволит:

-   значительно снизить расходы в системе теплоснабжения;

-   исключить из схемы теплоснабжения котельную, введенную в эксплуатацию более 40 лет назад;

-   улучшить экологическую ситуацию в районе.

Ориентировочные капитальные вложения: 32721,1 тыс. руб. без учета НДС, из них:

-  31820,6 тыс. руб. – строительство участков тепловых сетей и сетей ГВС;

- 900,5 тыс. руб. – разработка проектно – сметной документации;

Годовой экономический эффект: 3271,13 тыс. руб. без учета НДС

Простой срок окупаемости инвестиционного проекта: 10 лет.

3 этап. Перевод оставшихся потребителей Котельной Фабричная, 20/1 на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30

Предлагается переключение теплоснабжения всех потребителей котельной Фабричная, 20/1, на тепловые сети Котельной Ивановская, 30.

Реализация инвестиционного проекта позволит:

-   значительно снизить расходы в системе теплоснабжения;

-   исключить из схемы теплоснабжения котельную, введенную в эксплуатацию более 40 лет назад;

-   улучшить экологическую ситуацию в районе.

Ориентировочные капитальные вложения: 19642,3 тыс. руб. без учета НДС, из них:

-  16852,3 тыс. руб. – строительство участков тепловых сетей;

-  300,0 тыс. руб. – разработка проектно – сметной документации;

-  2000,0 тыс. руб. - установка котла Riello RTQ 715 (Qmax = 715,4 кВт) для обеспечения нужд на горячее водоснабжение.

- 170,0 тыс. руб. - установка водоводяного подогревателя для нужд ГВС.

- 320,0 тыс. руб. - замена насосного оборудования на более производительное для нужд отопления и ГВС.

Годовой экономический эффект:  5002,05 тыс. руб. без учета НДС

Простой срок окупаемости инвестиционного проекта: 3,92 года.

4 этап. Перевод потребителей Котельной ОБУЗ Лежневская ЦРБ на теплоснабжение от Котельной Ивановская, 30

Выполнив анализ схемы теплоснабжения данного района, специалистами экспертной организации был рассмотрен вариант ее оптимизации. Предлагается переключение теплоснабжения потребителей котельной ОБУЗ Лежневская ЦРБ, на тепловые сети Котельной Ивановская, 30.

Реализация инвестиционного проекта позволит:

-   значительно снизить расходы в системе теплоснабжения;

-   улучшить экологическую ситуацию в районе.

Ориентировочные капитальные вложения: 9743,0 тыс. руб. без учета НДС, из них:

-  9443,0 тыс. руб. – строительство участков тепловых сетей;

-  300,0 тыс. руб. – разработка проектно – сметной документации;

Годовой экономический эффект:  4425,8 тыс. руб. без учета НДС

Простой срок окупаемости инвестиционного проекта: 2,2 года.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Информация о реконструкции, техническом перевооружении источников тепловой энергии представлена в пункте 4.3 данного документа.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС представлена в пункте 5.1 данного документа.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, не планируется.

# Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Лежневского городского поселения.

# Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

К 2030 году теплоснабжение потребителей п. Лежнево будет осуществлять котельная ул. Ивановская, 30 и Котельная МСОШ № 10.

Распределение присоединенных нагрузок  к окончанию планируемого периода представлено на диаграмме 9.1.

Диаграмма 9.1

Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям

К 2015 году в п. Лежнево бесхозяйные тепловые сети не выявлены.